SPIBA SPOORWEGGEREEDSCHAP

WOLFSENSTRAAT 6

2064 XL  SPAARNDAM

TEL; (31) (0) 23 5382847  FAX; (31) (0) 23 5382947

SPIBA@SPIBA.NL

www.spiba.nl

Spiba NLK11 Noodlasklem met optie tot borging.

De Spiba noodlasklem NLK11 dient om tijdelijk 2 spoorstaven met elkaar te verbinden.

De Spiba noodlasklem NLK11 is o.a. geschikt voor gebruikt aan de volgende spoorstaaftypen; NP46, UIC54, UIC60, snelheden tot 160 km/uur.

Karakteristieken:

-	Lichtgewicht; 9 kg.

-	Wordt met 2 stuks  tegelijkertijd gebruikt.

-	Eénvoudig aan te brengen, weinig tot geen ballast te verwijderen.

-	Profielvrij, kan niet geraakt worden door stopmachines.

-	Vrijwel onderhoudsvrij.

-	Geen uitstekende, beschadigbare delen.

-	Bout blijft beschermt door lange moer, dus minder onderhoud.

-	Lage aanschafprijs.

Optie:  Borging

De borging zoals afgebeeld op de foto hieronder, dient te worden gebruikt als noodlasverbinding bij spoor in dienst..

Voordat U de Spiba  NLK11 Noodlasklem in gebruik neemt:

- Controleer of alle onderdelen onbeschadigd zijn.

- De bout niet verbogen is.

- De bout  ingevet (smeervet) is en soepel door het schroefdraad kan bewegen.

INDIEN DE NOODLASKLEM NIET VOLDOET AAN DE BOVENGENOEMDE VOORWAARDEN MAG DEZE NIET GEBRUIKT WORDEN

Gebruik:

1).	Plaats de tijdelijke lasplaten

in de ziel van de spoorstaaf.

Zorg ervoor dat deze exact

Verticaal geplaatst worden.

2).	Plaats noodlasklemmen en draai

deze handvast. Controleer nogmaals

of lasplaten exact vertikaal staan.

3).        Draai nu noodlasklemmen vast

met een aandraaimoment van

600 tot 700 NM.     Controleer

met een momentsleutel.

De borging dient over de kop van de

Bout te vallen zodat deze geborgd is.

4)       Controleer na 24 uur het moment van de bout. De lasplaaten hebben zich na

berijding kunnen zetten en hierdoor dieper in de komen te zitten. Controleer

dit na de eerste controle iedere week.

ONDERHOUD NOODLASKLEM ;

Maak noodlasklem na gebruik schoon.

Check op mankementen.

Vet bout in indien noodzakelijk.